## Slide 1: Elektrik Yüklerinin Makine Öğrenmesi ile Sınıflandırılması
Necip Gözüaçık, Hasan Basri Çetinkaya, Mehmet Cin, Can Murat Gül
Bildiri ID Numarası: 0144

## Slide 2: İçindekiler
GİRİŞ
YÖNTEM
BULGULAR
TARTIŞMA VE SONUÇ

## Slide 3: GİRİŞ
Beyaz logo koyu renk görsel üzerinde kullanmanız için.
PNG formatını kopyala-yapıştır yapabilirsiniz.
Enerjinin bulunabilirliği genellikle coğrafya ve teknolojiye bağlıdır.
Enerjinin verimli kullanımı ise doğru enerji kullanım analizi ve bu analizin doğru yorumlanmasına, yeni kullanım alışkanlıklarının geliştirilmesine ve daha verimli sistemlerin geliştirilmesine bağlıdır.
Elektrikli cihazların enerji tüketimini ölçmek için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır.
  Priz/fiş seviyesinde donanım monitörleri
  Akıllı cihazlar
  Ev düzeyinde akım sensörleri
  Enerji ayrıştırma
Enerji ayrıştırma yöntemi, diğer yöntemlere kıyasla en düşük maliyeti, en düşük kurulum çalışmasını ve en yüksek ölçeklenebilirliği sağlamaktadır.

## Slide 4: GİRİŞ
Beyaz logo koyu renk görsel üzerinde kullanmanız için.
PNG formatını kopyala-yapıştır yapabilirsiniz.
Elektrikli cihazların sınıflandırılması, müdahaleci olmayan yük izleme, ev enerji yönetimi ve enerji ayrıştırma gibi konuları ile ilgili literatürde birçok çalışma ve makale yayınlanmıştır.
Elastik eşleştirme algoritmaları, Makine Öğrenimi algoritmaları, WaveNet modeli, Müdahalesiz Yük İzleme vb. gibi çeşitli yaklaşımların uygulandıkları gözlemlenmiştir.
Bu çalışmada, makine öğrenimi ve derin öğrenme algoritmaları kullanılarak, enerji analizörü ile toplanan veri setine dayanarak elektrik yüklerinin tahmin edilmesi amaçlanmıştır.
Burada bahsi geçen senaryo, çoklu etiketli sınıflandırma olarak değerlendirilmektedir.

## Slide 5: YÖNTEM
Beyaz logo koyu renk görsel üzerinde kullanmanız için.
PNG formatını kopyala-yapıştır yapabilirsiniz.
Bu çalışmada önerilen metodoloji, yapay zekâ (makine öğrenmesi ve derin öğrenme) algoritmalarının bir hane halkından toplanan gerçek bir veri seti üzerinde çok etiketli sınıflandırma problemi olarak uygulanmasından oluşmaktadır.
Veri toplanması için Fluke marka üç fazlı bir güç analizörü kullanılmıştır.
Yaklaşık 25 dakikalık bir ölçüm gerçekleştirilmiştir.

## Slide 6: YÖNTEM
Beyaz logo koyu renk görsel üzerinde kullanmanız için.
PNG formatını kopyala-yapıştır yapabilirsiniz.
Ölçme işlemi sırasında bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, ütü, fırın, elektrikli süpürge ve TV olmak üzere toplam 7 cihaz aktif olarak aralıklarla kullanılmıştır.
Voltaj, akım ve güç bilgileri gibi 15 özelliği içeren 1326 adet ölçüm kaydedilmiştir.
Ölçüm süresince ortaya çıkan güç tüketiminin değişimi şu şekildedir.

## Slide 7: YÖNTEM
Beyaz logo koyu renk görsel üzerinde kullanmanız için.
PNG formatını kopyala-yapıştır yapabilirsiniz.
Yapay Zekâ açısından dokuz makine öğrenimi algoritması kullanılmıştır ve karşılaştırılmıştır:
  K-En Yakın Komşu
  AdaBoost
  Rastgele Orman
  Karar Ağacı (Decision Tree)
  Çok Katmanlı Algılayıcı (Multilayer Perceptron, MLP)
  Destek Vektör Sınıflandırıcısı (Support Vector Classifier, SVC)
  Lojistik Regresyon
  Ridge
  Stokastik Gradyan İnişi (Stochastic Gradient Descent, SGD)

## Slide 8: YÖNTEM
Beyaz logo koyu renk görsel üzerinde kullanmanız için.
PNG formatını kopyala-yapıştır yapabilirsiniz.
Ölçüm aralığında toplanan 1326 örneklik veri seti sırasıyla %80 ve %20 olmak üzere eğitim ve test kümelerine ayrılmıştır.
Bununla birlikte Grid Search mekanizması, K-Fold çapraz doğrulama gibi yöntemler de hiper parametre optimizasyonu için kullanılmıştır.
Algoritmaları performanslarına göre değerlendirmek için doğruluk metriği seçilmiştir.

## Slide 9: BULGULAR
Beyaz logo koyu renk görsel üzerinde kullanmanız için.
PNG formatını kopyala-yapıştır yapabilirsiniz.
Önerilen metodoloji, hem Google Colaboratory hem de lokal bilgisayar kaynakları kullanılarak test edilmiştir.
Veri setinin işlenmesinde ve yapay zekâ modellerinin kullanılmasında Python programlama dili ve ilgili kütüphaneleri kullanılmıştır.
Performans sonuçları ile ilgili karşılaştırma grafiği şu şekildedir.

## Slide 10: BULGULAR
Beyaz logo koyu renk görsel üzerinde kullanmanız için.
PNG formatını kopyala-yapıştır yapabilirsiniz.
Eğitim setindeki doğruluk metriği açısından en iyi sonuç Rastgele Orman ve Karar Ağacı algoritmalarına aittir. Ancak doğruluk değerleri neredeyse 1'e çok yakın olduğu için eğitim aşamasında aşırı öğrenme meydana geldiği şeklinde değerlendirilebilir.
Test setindeki doğruluk metriği açısından en iyi sonuç K-NN ve AdaBoost algoritmalarına aittir. Diğer algoritmaların doğruluk değeri ise ağırlıklı olarak 0,8 – 0,9 bandındadır.
SGD algoritması hem eğitim setinde hem test setinde en düşük performansı sergilemiştir.

## Slide 11: TARTIŞMA VE SONUÇ
Beyaz logo koyu renk görsel üzerinde kullanmanız için.
PNG formatını kopyala-yapıştır yapabilirsiniz.
Yapılan çalışmalar sonucunda en yakın komşu (K-NN) yaklaşımının, daha küçük veri seti ve veri örneklerinin belirli bir alt kümesi ile ilgili olarak başarılı göründüğünü ortaya koymaktadır.
Bunun yanında, sınıf sayısı (ölçüme dahil edilen farklı elektrik karakteristiğine sahip cihaz sayısı) artarsa K-NN algoritmasının kırılgan olabileceği de düşünülmektedir.
Bununla birlikte Rastgele Orman ve Karar Ağacı algoritmaları da aşırı öğrenme riski barındırmakla birlikte gelişmiş sonuçlar da sağlamaktadır.

## Slide 12: TARTIŞMA VE SONUÇ
Beyaz logo koyu renk görsel üzerinde kullanmanız için.
PNG formatını kopyala-yapıştır yapabilirsiniz.
Gelecekteki çalışmalarda, veri setinin hacmini artırmak ve enerji tüketimlerini ayrıştırmak için yöntemler geliştirmek planlanmaktadır.
Uzun vadeli hedefler için enerji tüketimi hakkında alarm/sinyal üretmek ve enerji verimliliği açısından potansiyel müşterilere cihazların optimum kullanım zamanlarını önermek amaçlanmaktadır.
Ayrıca endüstriyel tesislerde enerji verimliliği ve kestirimci bakıma yönelik, enerji dağıtım ve iletim sisteminde ise optimize edilmiş işletim ve olası arıza durumlarını tahmin etme konularında çalışmaların gerçekleştirilmesi de amaçlanmaktadır.

## Slide 13
Beyaz logo koyu renk görsel üzerinde kullanmanız için.
PNG formatını kopyala-yapıştır yapabilirsiniz.
Teşekkürler…