## Slide 1: Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) Elektrik Üretim Tahmini için Ensemble Yöntemler
Caner Kahraman
Ali Güleç
Cem İyigün
Bildiri ID Numarası: 0159

## Slide 2: İçindekiler
Çalışmanın Amacı
Ensemble Yöntemler
Çalışmada Kullanılan Ensemble Yöntemler
Veri İçeriği
Hata Metrikleri
Tahmin Sonuçları
Finansal Sonuçlar
Sonuç Değerlendirme
Gelecek Çalışmalar

## Slide 3: Çalışmanın Amacı-1
Tahmin Kaynağı 1
Tahmin Kaynağı 2
Tahmin Kaynağı N
RES
ENSEMBLE
(TOPLULUKLAŞTIRMA) YÖNTEM
Farklı tahmin kaynakları arasından en iyi tahmini nasıl seçebiliriz?
Yeni Tahmin
Bu tahmin kaynaklarını kullanarak doğruluğu daha yüksek bir tahmin oluşturabilir miyiz ?

## Slide 4: Çalışmanın Amacı-2
RES
Tahmin Kaynağı 1
Tahmin Kaynağı 2
Tahmin Kaynağı N
Gelir-1 (TL)
Gelir-2 (TL)
Gelir-N (TL)
ENSEMBLE
(TOPLULUKLAŞTIRMA) YÖNTEM
Ensemble yöntemler ile en iyi finansal çıktıyı veren tahmini oluşturabilir miyiz?
Model performansı en yüksek model finansal anlamda en iyi sonucu üretir mi?
Yeni Tahmin

## Slide 5: Ensemble Yöntemler (Topluluklaştırma)
Ensemble Yöntemler farklı modellerden elde edilen tahminleri topluluklaştırarak modellerin içindeki en iyi modelden daha iyi sonuç elde etmeyi amaçlar.
Temel varsayım ve yaklaşım bir modelin açıklayamadığı bir durumu diğer modelin açıklayabileceği ve bütün modelleri kullanmanın açıklanabilirliği artıracağıdır.
Tahmin-1
Tahmin-2
Tahmin-4
Tahmin-3
ENSEMBLE
(TOPLULUKLAŞTIRMA) YÖNTEM
Accuracy: %85
Accuracy: %87
Accuracy: %91
Accuracy: %88
Accuracy: %92

## Slide 6: Kullanılan Ensemble Yöntemler
Basit Ortalama
MAE% Bazlı Performansa Göre Kırpılmış Ortalama
MAE% Performansına Göre Ağırlıklandırma
Doğrusal Regresyon ile Ağırlıklandırma
LGBM Makine Öğrenmesi Modeli
THM Bazlı Performansa Göre Kırpılmış Ortalama
THM Bazlı Performansına Göre Ağırlıklandırma
THM: Tahmin Hatası Maliyeti

## Slide 7: Veri İçeriği
1 Rüzgar Santrali
Ocak 2023 - Şubat 2024 yaklaşık 9000 saat
7 farklı tahmin sağlayıcısı
GİP işlemi yapabilmek için T-70 tahminleri
KGÜP revizyonu yapabilmek için T-40 tahminleri
İlk 500 saat eğitim verisi
100 saat kayan pencere (rolling window)
İterasyon-1
0-500 saat
501-600 saat
İterasyon-2
101-600 saat
601-700 saat

## Slide 8: Hata Metriği – MAE%
Mutlak Ortalama Hata%
Mean Absolute Error% - MAE%
Gerçek Üretim | Tahmin-1 | Tahmin-2 | Tahmin-1 AE% | Tahmin-2 AE%
2 | 1 | 10 | %1 | %8
50 | 35 | 56 | %15 | %6
 |  | MAE% | %8 | %7
Kurulu Güç: 100 MW

## Slide 9: Tahmin Hatası Maliyeti - THM
THM = İdeal Senaryodaki Gelir – Tahmine Ait Gelir
GÖP Geliri
+ GİP İşlem Tutarı
- KÜPST Maliyeti
+ Enerji Dengesizlik Tutarı
Toplam Gelir
 | Gerçek Üretim MWh | GÖP Tahmini MWh | T-70 Tahmini MWh | GİP İşlemi MWh | T-40 Tahmini MWh | GÖP Geliri TL | GİP Geliri TL | Enerji Dengesizlik Tutarı TL | KÜPSTTL | Total Gelir TL
İdeal | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 40.000 | - | - | - | 40.000
Tahmin-1 |  | 15 | 16 | 1 satış | 16 | 30.000 | +1.900 | +5.820 | -38.4 | 37.681.6
GİP işlemleri için son 1 saatteki ağırlıklı ortalama fiyatı kullanılmıştır
Enerji Dengesizlik Tutarı = (20-16)*min(2000,1500)*0.97
KÜPST = 20-(16+16*0.21)*max(2000,1500)*0.03
PTF = 2000 TL/MWh, SMF = 1500 TL/MWh, GİP = 1900 TL/MWh
THM = 2.318,4 TL

## Slide 10: Tahmin Sonuçları-1 MAE%
Tahmin Sağlayıcısı (TS)/ Ensemble Model | T-70 MAE% | T-40 MAE% | En İyi TS’ye Göre Kıyaslama T-70
TS1 | 10,9 | 10,5 | -
TS2 | 11,8 | 11,1 | +0,9
TS3 | 12,8 | 12,6 | +1,9
TS4 | 14,7 | 14,5 | +3,8
TS5 | 17,1 | 16,8 | +6,2
TS6 | 17,1 | 16,5 | +6,2
TS7 | 17,9 | 17,3 | +7,0
Basit Ortalama | 11,2 | 10,8 | +0,3
Performansa Göre Kırpılmış Ortalama | 10,7 | 10,3 | -0,2
Model Performansına Göre Ağırlıklandırma | 10,7 | 10,3 | -0,2
Doğrusal Regresyon | 10,5 | 10,1 | -0,4
LGBM | 10,8 | 10,4 | -0,1

## Slide 11: Tahmin Sonuçları-2 THM
Tahmin Sağlayıcıları | T-70 MAE% | T-40 MAE% | THM (TL) (Saatlik Ortalama) | MWh Başına THM (TL/MWh) | En İyi TS’ye Göre THM Kıyaslama
TS1 | 10,9 | 10,5 | 4023 | 82.1 | 0,0%
TS2 | 11,8 | 11,1 | 4417 | 90.1 | +9,8%
TS3 | 12,8 | 12,6 | 4437 | 90.6 | +10,3%
TS4 | 14,7 | 14,5 | 5350 | 109.2 | +33,0%
TS5 | 17,1 | 16,8 | 5719 | 116.7 | +42,1%
TS6 | 17,1 | 16,5 | 6622 | 135.1 | +64,6%
TS7 | 17,9 | 17,3 | 6180 | 126.1 | +53,6%
Basit Ortalama | 11,2 | 10,8 | 4022 | 82.1 | 0,0%
Performansa Göre Kırpılmış Ortalama (MAE% bazlı) | 10,7 | 10,3 | 3927 | 80.1 | -2,4%
Model Performansına Göre Ağırlıklandırma (MAE% bazlı) | 10,7 | 10,3 | 3849 | 78.6 | -4,3%
Doğrusal Regresyon | 10,5 | 10,1 | 3740 | 76.3 | -7,0%
LGBM | 10,8 | 10,4 | 3837 | 78.3 | -4,6%
Performansa Göre Kırpılmış Ortalama (THM bazlı) | 11,4 | 11,1 | 3823 | 78.0 | -5,0%
Model Performansına Göre Ağırlıklandırma (THM Bazlı) | 11,0 | 10,6 | 3724 | 76.0 | -7,4%

## Slide 12: Sonuç Değerlendirme
RES üretim tahmininde Ensemble Yöntemler tahmin sağlayıcılarından alınan tahminleri iyileştirmede başarılı sonuçlar üretmiştir.
Üretimi en iyi tahmin eden modelin kullanılması bu modelin finansal anlamda da en iyi sonucu üreteceği anlamına gelmemektedir.
THM bazlı ağırlıklandırma Ensemble Yöntemi en iyi finansal sonucu üretmiştir.
Tercihen aşağıda/yukarıda üretim tahmin etmenin dönemsel olarak PTF/SMF oranına göre değişiklik gösterebileceği ve belli bir riski de barındırdığı göz önünde bulundurulmalıdır.

## Slide 13: Gelecek Çalışmalar
Farklı sayıda santral ile çalışma tekrarlanılarak tutarlılık testi
Farklı eğitim-test senaryoları
Bir portföye ait çok sayıda RES için portföy optimizasyonu
Yapay Zeka Modelleri çeşitlendirilebilir ve hiperparametre optimizasyonu detaylandırılabilir
Dönemsel bazda veya üretimin az veya çok olduğu yerlerde farklı modeller kullanılarak ensemble modeller detaylandırılabilir
e-mail: ckahraman@smartpulse.io